建筑制图与识图试题答案及评分标准

（供参考）

- 填空题：（每空1分，共36分）

1  m（米）， 两； mm（毫米）； m（米）。

2  新建房屋的位置、朝向以及周围环境（如原有建筑、交通道路、绿化、地形、风向。  1：500，  1：1000，  1：2000。

3  房屋图形右上角，  点数，  数字。

4  房屋的外部造型、门窗位置及形式，墙面装修、阳台、雨篷等部分的材料和

做法。

5  地坪线， 立面图的最外轮廓线。

6  结构形式、沿高度方向分层情况、各层构造作法、门窗洞口高、层高及建筑

总高。   楼梯间、门窗洞口及建筑主要出入口。    底层。

7  承重结构。  结构设计说明、结构平面布置图及构件详图。

8 钢筋混凝土。 Φ； Φ。

9 受力筋、箍筋、架力筋、构造筋；        受力筋、分布筋。

10  钢结构、木结构、砖石结构和钢筋混凝土结构。

11  25mm，  10~15mm，  直径。

12 钢屋架的形式和大小、型钢的规格、杆件的组合和连接情况，

屋架简图、屋架详图、杆件详图、连接板详图、预埋件详图。

- 简答题：（每题5分，共20分）

1、每隔250mm配置直径为8mm的一级钢。

2、建筑给排水施工图主要表达建筑给排水设备布置及要求，一般由给水排水平

面图、给水系统图、排水系统图及必要的详图和设计说明组成。

3、为详细表达建筑节点及建筑构、配件的形状、材料、尺寸及做法，用较大的

比例画出的图形称为建筑详图。常用的详图有外墙详图、楼梯间详图、卫生

间（厨房间）详图、门窗详图、阳台详图、雨篷详图。

13、区别1）：剖切符号：断面图没有投射方向线，而用断面编号所在位置表示

投射方向；

区别2）：断面图只画出被切断处的截面形状，是一个平面的投影；而剖面

图还要画出被剖切后在剖切平面后所余下的物体投影，是部分形体的投影，

包含有断面图。

- 画出1-1剖面图（14分）

- 画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。（10分）

- 在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成：（20分）