《电工技术》试题答案及评分标准

一、填空题

- ；

- 9V   ；  -3A

- 1 Ω  ；   V

- 三角形 ；   1140 W

- 交变频率  ；  磁感应强度的最大值

- 1A    ；  0A

二、填空题

1．46.19；    23.2               2．短路

3．逆   ；    30                4．正比   ；   正比

5．相反                         6．励磁电流             7．转子回路

三、问答、计算题

1．短时工作方式电动机工作时间越短，额定功率越大。若极短的工作时间选择连续工作方式电动机容量时，主要考虑电机的过载能力与起动能力。

2．准确度高；交直流两用；除作电流表电压表外，还可测量功率（频率、相位差）等；本身消耗功率大；过载能力小；电压表、电流表刻度不均匀……（任意五个即可）。

四、填空题

- 熔断器；  主电路短路

- SB2 ；   SB1

- 时间继电器  ；     KM△线圈  ；   △   ； 正常（或稳定）

五、计算题（12分）

解：1.   SN = (n1-nN) / n1 = (750 -725) /750 = 0.033                  (2分)

MN =9550×PN / nN =9550×150/725 =1910N·m           (2分)

2.         (3分)

3.             (2分)

4.                   (3分)