工程力学

- 单项选择题

1. C   2. C      3. B      4. B   5. A

二． 计算题

1.  解：

（1） 内力分析

∑mA(F)=0             NCD = 3 Pa／2 a = 3 P／2

M图：

危险截面C

（2）强度计算

CD杆：NCD／A≤〔σ〕→3／2P a／b3≤〔σ〕

∴P≤〔σ〕b3／3／2 a=2 b3〔σ〕／3a

梁AB：MC／WZ≤〔σ〕

P＇a／b4 b2／6≤〔σ〕

# ∴P＇≤4／6 b3〔σ〕／a   =  2 b3〔σ〕／3a

综合考虑取〔P〕=P=2 b3〔σ〕／3a

- 解：

（1）反力

∑mB(F)=0      YA=(5qa2＋8qa2)／4a=13 qa／4 (↑)

∑X=0          XA=0

∑mA(F)=0       NB= (8qa2－qa2)/4a=7 qa／4 (↑)

(2) Q,  M  图

3.  解：

∣σmax∣=P×2L/Wz+2P/A+2P×0.5a/Wy+2P×0.5a/Wz (每项2分)

∣σmax∣=152.4MPa≤[σ]=160MPa  (5分)

∴AB梁满足强度要求 （2分）

4. 解：

（1）求反力（6分）

∑X=0        XA=Q=400N（←）

∑mB(F)=0    YA=（Pa－Qb）／3a=（4P－3Q）／3×4=300N（↑）

∑mA(F)=0     NB=P×2a＋Qb／3a=8×1200＋1200／3×4=900N（↑）

（2）杆1，2，3轴力

取截面Ⅰ－Ⅰ

∑mD(F)=0

N1·b－XA·b－YA·a = 0

∴ N1= （XA·b＋YA·a）／b=3×400＋300×4／3=800N(拉)

# ∑Y=0       N2Y= YA=300N

∴ N2=N2YL/b=5×300／3 = 500N (拉)

∑mG(F)=0  N3·b＋YA·2a=0     N3=－2a YA／b=－800N（压）

5. 解：（12分）

（1）NAB=Q×900/600×Sinα (其中Sinα=CA/L)

代入得：NAB=22.7KN （4分）

又：λ=μl/i=160﹥λP （2分）

∴Pcr=(π2 E/λ2 ) A=24.9KN(3分)

由稳定条件：n W = P c r ／NAB=1.1﹤n s t=2  托架不安全（3分）